Załącznik nr 2

do zapytania ofertowego

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA

Do wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania – Budowa dwufunkcyjnej kotłowni gazowej wraz z siecią gazową od przyłącza do budynku biurowo - socjalnego OSiR Wyspiarz.

# Dokumentacja będąca przedmiotem umowy powinna obejmować swym zakresem wszystkie elementy, które umożliwią przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz realizację robót budowlanych.

# Dokumentacja obejmuje opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z Przedmiarem robót, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, Kosztorysem Inwestorskim.

# Niniejsza dokumentacja ma mieć charakter budowlano-wykonawczy, przy czym:

# cześć wykonawcza wraz z częścią budowlaną, przedmiarem robót, kosztorysem inwestorskim i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót ma służyć przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz realizacji robót budowlanych.

# Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne warunki, zgody i decyzje oraz uzgodnienia w zakresie niezbędnym do uzyskania przez Zamawiającego decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia/ jeżeli będzie wymagane/.

# Dane dotyczące obiektu objętego pracami projektowymi :

- Budynek biurowo – socjalny zlokalizowany przy ul. Matejki 22, obr. 4, dz. 624.

- Budynek dwukondygnacyjny (parter i pierwsze piętro). Kubatura 1800 m3, powierzchnia użytkowa 517 m2, powierzchnia zabudowy 271 m2.

# Obecnie budynek ogrzewany jest kotłownią na paliwo stałe. Kotłownia zlokalizowana jest w przyziemiu.

# Kotłownia winna zaspakajać potrzeby energetyczne do przygotowania CWU i ogrzewania pomieszczeń w budynku.

# Wymagania ogólne:

# Projekt winien objąć wykonanie dwufunkcyjnej kotłowni gazowej na bazie pomieszczeń obecnej kotłowni węglowej wraz z wykonaniem projektu sieci gazowej od przyłącza z sieci do pomieszczenia w której zlokalizowana będzie kotłownia.

# Projektując kotłownie gazową dla potrzeb budynku biurowo  – socjalnego należy uwzględnić: potrzeby energii cieplnej dla celów grzewczych i cwu oraz okresowy duży rozbiór wody ciepłej (kąpiel zawodników po zawodach sportowych) i jednostajne zużycie ciepłej wody użytkowej w dniach bez zawodów.

# Ergonomiczne i zgodne z przepisami ułożenie (uporządkowanie) sieci CO i CWU;

# Przy projektowaniu kierować się wydanymi przez Polską Spółkę Gazownictwa „Warunki przyłącza do sieci gazowej” opracowanymi przez Karola Lipińskiego z dnia 31.05.2019r.

# Projekt. Cześć budowlana, musi odpowiadać wymogom Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r. poz.1332 ze zm.), Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462)

# Projekt. Część wykonawcza, przedmiary robót i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót muszą odpowiadać wymogom Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego .

# Przedmiar robót stanowi część dokumentacji wykonawczej i jest sporządzany zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu wymienionym w punkcie 4.1.4.

# 4.2.1.	Przedmiar robót powinien zawierać zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.

# 4.2.2.		Roboty podstawowe - należy przez to rozumieć minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień zagregowania robót.

# 4.2.3.	Ilości jednostek miary podane w przedmiarze powinny być wyliczone na podstawie rysunków w dokumentacji projektowej, wyłącznie w sposób zgodny z zasadami podanymi w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

# 4.2.4.	Wymagane jest sporządzenie przedmiaru robót przez osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiednich specjalnościach.

# Kosztorysy inwestorskie muszą odpowiadać wymogom określonym w z Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych  (Dz. U. Nr 130, poz. 1389 z późn. zm.).

# 5.1.	Założenia wyjściowe do kosztorysowania:

    - Podstawy rzeczowe: KNR, KNNR, wyceny indywidualne (w przypadku braku odpowiednich tablic KNR, KNNR),

    - Podstawy cenowe: Sekocenbud z bieżącego kwartału – średnie ceny materiałów i sprzętu lub ceny dostawców materiałów budowlanych nie występujących w cennikach; stawki i narzuty średnie dla regionu zachodniopomorskiego wg Sekocenbud z bieżącego kwartału.

    - Wymagane jest sporządzenie kosztorysów inwestorskich przez osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiednich specjalnościach.

# Dokumentacja projektowa.

  - Projekty wykonawcze powinny uzupełniać i uszczegóławiać projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do: sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę i realizacji robót budowlanych.

  - Wymagania dotyczące formy projektów wykonawczych przyjmuje się odpowiednio jak dla projektu budowlanego.

# Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych stanowią opracowania zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót.

  - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, w zależności od stopnia skomplikowania robót budowlanych, składają się ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót podstawowych, rodzajów robót według przyjętej systematyki lub grup robót.

  - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, dla budowy w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, należy opracować z uwzględnieniem podziału szczegółowego według Wspólnego Słownika Zamówień.

# Opracowania wymienione w punkcie 2, mają być dostarczone Zamawiającemu w następującej formie i ilościach egzemplarzy:

# projekt budowlany – 4 egzemplarze (wydruk),

# projekt wykonawczy – 4 egzemplarzy (wydruk),

# przedmiar robót – 2 egzemplarze (wydruk),

# kosztorys inwestorski – 2 egzemplarze (wydruk),

# specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – 4 egzemplarze (wydruk),

# oraz w formie elektronicznej – po 2 egzemplarze na nośniku cd każdego dokumentu:

# projekt budowlany i projekt wykonawczy w formacie PDF ,

# przedmiar robót i kosztorys inwestorski w formacie PDF i edytowalny ,

# specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót w formacie PDF.

# W cenie dokumentacji Wykonawca winien przewidzieć koszty wykonania innych, powyżej nie wymienionych opracowań, analiz itp. jeżeli z obowiązujących przepisów, wymagań odpowiednich organów, dostawców mediów oraz zasad sztuki inżynierskiej i dobrej praktyki wynika taka konieczność.

# Cena ryczałtowa za przedmiot umowy określony w załączniku nr 1 zawiera wszystkie niezbędne koszty wykonania przedmiotu umowy, także w tych przypadkach, gdy nie zostały wymienione w umowie.