Świnoujście, dnia 03.03.2020 r

Gmina Miasto Świnoujście

ul. Wojska Polskiego 1/5

72-600 Świnoujście

Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz”

ul. Matejki 22

72-600 Świnoujście

Znak sprawy 5/O/2020

ZAPYTANIE  OFERTOWE

- Zamawiający: Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu : Obiekty Sportowe

- Dane do kontaktu: Marcin Zmudziński e-mail: obiektysportowe@osir.swinoujscie.pl    tel. 91-321-37-81 wew.29

- Zaprasza do złożenia ofert na : „Zakup i dostawa elektronicznej tablicy wyników ”

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

- Tablica wyników

- Zasilanie 230 V

- Wymiar tablicy :105x105c6 cm

- Waga do 20 kg

- Obudowa:  czarna z antyrefleksyjną płytą czołową odporną na uderzenia piłki.

- Sterowanie bezprzewodowe o zasięgu min. 70 m

- Tablica powinna obsługiwać m. in. gry takie jak: koszykówka, koszykówka 3x3, siatkówka, piłka ręczna, futsal, unihokej, badminton.

- Charakterystyka tablicy: tablica powinna zawierać cyfry od 0 do 199 (cyfry 15cm), zegar czasu (cyfry 15 cm), dwie cyfry fauli zespołu w koszykówce lub stan setów w siatkówce, cyfrę wskazującą cześć gry, niezależny zegar TIME-OUT 
do odmierzania czasu dla trenera, sygnalizatory wskazujące ilość wykorzystanych czasów dla trenera,  strzałkę sygnalizującą zagrywkę w siatkówce, automatyczny 
i ręczny sygnał dźwiękowy po zakończeniu części gry lub przekroczeniu czasu, możliwość wyświetlania czasu 24 sek. w koszykówce i ustawienia treningowego czasu 24sek np. rozgrywamy ostatnie 3,6sek, ostatnie 5 sekund wyświetlane na  zegarze podczas gry musi wyświetlać z dokładnością co do 0,1sek,  grafika do wyświetlania nazw zespołów z pojemnością do 16 liter, tablica powinna mieć możliwość pracowania w trybie zegara czasu rzeczywistego.

- Stelaż narzędzie do przymocowania tablicy do ściany/słupa

- Tablica powinna zawierać atesty i potrzebną dokumentacje.

- Data realizacji zamówienia: do 20.03.2020 r

- Okres gwarancji: min. 24 miesiące

- Miejsce i termin złożenia oferty:  do dnia 10.03.2020r. godz. 10.00 oferty proszę składać w sekretariacie Ośrodka Sportu i Rekreacji „Wyspiarz”  ul. Matejki 22, 
72-600 Świnoujście. Zamawiający dopuszcza również złożenie oferty drogą mailową adres: sekretariat@osir.swinoujscie.pl., informacja o wyborze Wykonawcy zostanie umieszczona na stronie internetowej Ośrodka do dnia  11.03.2020 r.

- Data otwarcia ofert: 10.03.2020 r godz:12.00

- Warunki płatności: należność za wykonanie zadania nastąpi w terminie 14 dni - zgodnie z zawartą umową.

- Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w języku polskim na formularzu oferty (Załącznik Nr 1).

…………………………………

(podpis   kierownika)